## Slide 1
Notes: 絵で見る省燃費運転マニュアル トラック・ダンプトラック、油圧ショベル及びラフテレーンクレーン編
この動画では、なぜ建設業で省燃費運転の取組みが必要なのか、
具体的にどのような取組みをすれば省燃費運転につながるのか、
といったポイントをわかりやすく紹介していきます。
各章では「トラック・ダンプトラック」、「油圧ショベル」、「ラフテレーンクレーン」それぞれの省燃費運転のポイントを説明していきます。

## Slide 2
Notes: この動画は5つの章から構成されています。

## Slide 3
Notes: はじめに
高温による熱中症や、突然のゲリラ豪雨、経験したことのない大型の台風といった気象現象は、人類の社会活動がもたらす温室効果ガスの増加による「地球温暖化」が原因で生じていると言われています。
2020年10月に菅元首相が表明した「2050年カーボンニュートラル」は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目標に、脱炭素社会の実現を目指すものです。
建設現場では多くの重機・車両が使用され、温室効果ガスであるCO₂（二酸化炭素）を排出しています。
この動画で紹介する「省燃費運転」は、CO₂の削減となる大切な活動のひとつであり、「省エネ（燃料コスト削減）」にもつながる活動です。
建設機械を運転、管理される皆さまの一助となれば幸いです。

## Slide 4
Notes: チャプター1：建設業の地球温暖化防止への取組み
建設業の地球温暖化への取組みを知る前に、
まずはどのくらいのCO₂を排出しているのかを知る必要があります。
①建設業界のCO₂排出量
このグラフは、建設業界のCO₂排出の割合を示したものです。
建設業に関係するCO₂排出量は、建設資材の製造や輸送、施工の他、
ビルや住宅使用時のエネルギー消費を含めると日本全体の42.7％を占めると推定されています。
施工時に限れば、全体の1.3％と決して大きくはありませんが、自らが直接削減できるという意味で重要な活動と位置づけています。
②建設現場でのCO₂発生割合
このグラフは、建設現場でのエネルギー使用の割合を示したものです。
軽油を使用する割合が70％と高く、次に電力、重油という順番になっています。
それぞれのエネルギー別にCO₂排出量の削減を進めることが重要ですが、なかでも最も大きな割合を占める軽油を対象に、
高い削減効果が期待できる「省燃費運転」をご紹介していきます。

## Slide 5
Notes: ③建設業界のCO₂削減活動
建設業界ではCO₂排出量削減のため、「建設業の環境自主行動計画」を策定しています。
このなかで、建設施工段階におけるCO₂排出量を2030～2040年までに2013年度比で40％削減するという基本目標と、
これを達成するための６つの具体的な施策を定めています。
施策の一つに、「業界内における省燃費運転の普及・展開」があり、日建連ではこの普及・促進のため省燃費運転研修会を開催してきました。
これまでの省燃費運転研修会により、平均約20％CO₂排出量が削減されるという非常に大きな効果があることがわかっています。
また、交通エコロジーモビリティ財団の調査では、省燃費運転、エコドライブを実施することで
・CO₂の削減による環境保全への貢献
・安全運転の心がけによる、安全性の向上
・燃料コストの削減にともなう経済性の向上
といった効果があることもあわせて報告されています。

## Slide 6
Notes: トラック、ダンプトラックにおける省燃費運転のポイントです。
①必要最低限のアイドリング
ディーゼルエンジン車、ガソリンエンジン車の暖機運転についてです。
エンジン始動時の暖機運転は、水温計の針が動き出す程度の「必要最低限のアイドリング」でOKです。
５分ほどを目安としてください。
また、「荷の積み下ろし」「待機・休憩時間」は出来るだけエンジンをストップする事を心がけ、
停車時間が20秒を越える場合には、エンジンをストップするようにしましょう。

## Slide 7
Notes: ②急発進、急加速を避ける
停止状態から発進する場合の注意点です。
エンジンは高回転になるほど出力が増えますが、それにともない燃料消費が増加します。
そのため、タコメーター内の緑の部分、エンジン回転数が毎分1200～1500回転のグリーンゾーンでのシフトアップが重要となります。
これを実施するために、アクセルはゆっくりと踏み込むのがポイントとなります。
また、ゆるやかな発進・加速は安全運転にもつながります。

## Slide 8
Notes: ③早めのシフトアップ
早めにシフトアップをすることで、常にエンジン回転数が低くなり、燃費が向上します。
グリーンゾーンを超えない回転数でのシフトアップを心がけながら、意識的に一段上のギアで運転してみましょう。

## Slide 9
Notes: ④一定速運転の励行
加速と減速を繰り返す波状運転は燃費の悪化を招きます。
速度ムラの無い、一定した運転、「定速運転」を目指しましょう。
定速運転を実施することで、30％以上の燃費改善が期待できます。
車間距離をなるべくあけて運転することが定速運転のポイントです。

## Slide 10
Notes: ⑤エンジンブレーキの活用
赤信号では早めにアクセルオフし、エンジンブレーキを使用しましょう。
燃料の削減、急ブレーキ回避による安全性の向上にもつながります。
赤信号を確認➡アクセルオフ➡エンジンブレーキの状態で徐々に減速➡停止位置近くでフットブレーキで停車
という理想的な停止をこころがけましょう。
燃料を噴射しない時間を長くする、より高度な省燃費運転を目指しましょう。

## Slide 11
Notes: ⑥下り坂でのエンジンブレーキと補助ブレーキの併用
下り坂では坂の勾配や積載量に合わせて、エンジンブレーキと補助ブレーキをこまめに選択しましょう。
補助ブレーキを使用することで、フットブレーキのフェード現象やペーパーロック現象を防止できます。
また、フットブレーキへの負担が減ることで、ブレーキパッドの長寿命化にもつながります。
なお、定速走行時や停車前の補助ブレーキの使用には前のスライドで述べた様に注意が必要です。

## Slide 12
Notes: ⑦経済速度での走行
経済速度とは、円滑な交通を乱すことなく、できるだけ低いエンジン回転数で効率良く走れるスピードのことをいいます。
高速道路では80km/h、一般道路では50km/h以下を目安に走行しましょう。
定速走行や、上り坂では坂の手前での加速をするなど、省燃費をこころがけましょう。

## Slide 13
Notes: 日頃の点検・整備の励行が、省燃費運転は基より、安全運転につながります。
「安全とエコにつながる点検」として、自分の手や目で確認しながら実施しましょう。
⑧空気抵抗の低減
ウィンドデフレクター、エアダムスカート等のエアロパーツの取付けは、空気抵抗を低減し、燃費向上につながります。
⑨タイヤの空気圧の適正化
タイヤの空気圧が-10％の状態で走行すると、燃費が1.5％、-20％では3.0％悪化します。
反対にタイヤの空気圧が高いと、バースト、センター摩耗、乗り心地の悪化等の問題が生じます。
⑩タイヤの選択
ラジアルタイヤは路面との摩擦が少ないため燃費が良く省燃費運転に適しています。
また、タイヤの発熱も小さく、操縦性、安定性にも優れています。
⑪エアクリーナエレメントの目詰まり防止
エアクリーナエレメントの目詰まりは、吸入空気量の減少による燃費及び出力の低下を招くため、定期的な清掃を心がけましょう。
その際、エアガンは、必ず内側から外側に吹いてください。
⑫エンジンオイルの適正管理
軽油には硫黄が含まれており、燃焼の過程で発生する硫黄酸化物や煤がエンジンオイルの劣化、燃費の低下に繋がります。
エンジンオイルの量と汚れのチェック、メーカー指定のオイルでの定期的な交換をしましょう。

## Slide 14
Notes: 油圧ショベルにおける省燃費運転のポイントです。
①省燃費モードの活用
省燃費モードとは、エンジン回転数を下げ、燃料消費率の良い回転数で操作するモードのことです。
作業状況により、省燃費モードを選択することで、燃料消費を抑えることができます。
岩掘削等、大きなパワーを必要とする作業以外は、原則として省燃費モードを使用しましょう。
燃料当たりの作業量が大きくなります。
また、オートアイドル、オートアクセルのモードを選択することでより一層燃料消費を抑えることができます。
オートアイドル、オートアクセルとは、一定時間レバー操作がないと、自動的にエンジン回転数を下げる機能のことです。

## Slide 15
Notes: ②アイドリングストップ
エンジン始動時の暖機運転は、5分で十分な効果があります。
また、休車時や積込待ちの際はできるだけアイドリングストップを心掛け、燃料消費を抑えましょう。
一定時間アイドリングが続くと自動的にエンジンが停止する「オートアイドリングストップ機能」や
一定時間ブーム、アームが動かない場合、自動的にエンジン回転数を下げる「アイドリング制御モード」を活用することで、
簡単に燃料消費量を抑えることができます。
なお作業後には５分間の冷却運転を実施して、加熱したエンジンを冷ますことで、故障の予防を心がけましょう。

## Slide 16
Notes: ③機械能力を活かした作業
最も効率の良い作業範囲で機械を稼働させることで、効率を高め、燃費の改善を図ることができます。
まず、車体を水平に置き、安定を図ることから始めましょう。
油圧シリンダーはその力を最大限掘削力に伝えることが重要です。
そのため、最大掘削力を得られる、アームシリンダーと連結ピンの角度が90度となる位置を意識します。
掘削は、アームを鉛直に下した位置から、前方45度、手前30度の範囲で行います。
手前掘削、遠方掘削は、最大掘削力を使うことができないので避けるようにしてください。
掘削負荷が大きくなりすぎた結果、ブーム、アームが動かなくなった状態を油圧リリーフといいます。
油圧リリーフになると、油圧回路を保護するために、油圧を逃がす仕組みが作動します。
そのため、ブーム、アームが動かない状態で、無駄に燃料を消費するだけになるので、油圧リリーフは即座に回避するようにしましょう。

## Slide 17
Notes: ④無駄のない動作の組み合わせ（サイクルタイムの短縮）
無駄のない動作の組み合わせが、サイクルタイムの短縮となり、省燃費運転につながります。
旋回中のブーム、アームの同時操作や２段掘削によるバケットの移動距離減少によって、
掘削時間短縮の効果を得ることができます。
また、旋回角度をできるだけ少なくすることでも、サイクルタイムを短縮することができます。
旋回にかかる時間は、往復で効いてきますので、油圧ショベルの位置、ダンプトラックの位置は適切に決めるようにしましょう。
ダンプトラックへの積み込みでは、ベンチ高さをダンプあおりと同じ高さにすることで、スムーズかつ短時間での作業が実施できます。

## Slide 18
Notes: ⑤省燃費走行
油圧ショベルの移動時にはできるだけエンジン回転数を抑えることが重要です。
アイドラ側に運転室前方を向けて移動し、
フルスロットルではなく、省燃費での走行を心がけるようにしてください。

## Slide 19
Notes: ⑥定期整備と日常点検
性能をフルに発揮させるため、日常点検、定期整備が重要になります。
また、日常点検、定期整備によって、重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
バケット爪は摩耗していると、土への貫入抵抗が大きくなり、作業効率が低下します。
エアクリーナエレメントの目詰まりは、吸入空気量が少なくなり、パワーダウン、燃費の悪化となります。
なおエアガンでの清掃は、必ず内側から外側に吹いてください。
燃料フィルターには、ドロや水が溜まるので、
定期的に交換し、エンジントラブルを防止しましょう。
履帯の張りについても適正か確認するようにしてください。
緩すぎると外れてしまい大変危険です。
反対にきつすぎると走行時の抵抗が大きくなり、燃費が悪化します。

## Slide 20
Notes: ラフテレーンクレーンにおける省燃費運転のポイントです。
①必要最低限のアイドリング
アイドリングが必要なのは、エンジン始動時と停止直後です。
暖機運転については３～５分でOKです。
待機、休憩時間はエンジンを付けっぱなしにしていると、燃料が無駄に消費されてしまうので、こまめにエンジンをオフにしましょう。

## Slide 21
Notes: ②急発進、急加速を避ける
アクセルをいっぱいに踏み込んだ発進、加速は、燃料消費が非常に増えます。
アクセルペダルをいっぱいに踏込まない発進・加速を意識しましょう。
発進・加速時のアクセルペダルの踏込みを100％から90％にすると、加速距離200m程度の場合、１回の発進・加速で約30％の燃料節約効果があります。

## Slide 22
Notes: ③波状運転の防止
加速と減速を繰り返す波状運転は、著しく燃費を悪化させます。
車間距離をとり、極力低速で、アクセルを一定に保った定速走行をすることが燃費の向上に直結します。
排気ブレーキ、リターダの定速走行時の使用は、波状運転の原因となりますので注意しましょう。

## Slide 23
Notes: ④エンジンブレーキを利用した減速運転
エンジンブレーキを利用した減速運転時、燃料消費はゼロです。
赤信号では早めにアクセルオフし、エンジンブレーキを使用しましょう。
燃料の削減、急ブレーキ回避による安全性の向上にもつながります。
赤信号を確認➡アクセルオフ➡エンジンブレーキの状態で徐々に減速➡停止位置近くでフットブレーキで停車
という理想的な停止をこころがけましょう。
燃料を噴射しない時間を長くする、より高度な省燃費運転を目指しましょう。
また、排気ブレーキ、リターダの使用は、アクセルオフで急減速となり、スムーズな停車につながらないため注意しましょう。

## Slide 24
Notes: ⑤不要なアイドリング運転の防止
待機、休憩時間はエンジンを付けっぱなしにしていると、燃料が無駄に消費されます。
PTO（パワーテイクオフ）は、走行時OFF、作業時ONが基本です。
アイドリング時にPTOをONにしていると、クレーン用油圧ポンプが駆動されるため、燃料の消費が増えます。

## Slide 25
Notes: ⑥エンジン回転数を上げないで作業する
エンジンは高回転になるほど出力が増えますが、それとともに燃料消費が増えます。
できるだけエンジン回転数を上げないで作業を行いましょう。
エンジン回転数を制御するスイッチ（エコモード等）の使用も効果的です。
ブーム下げ、ブームの縮小の作業といった縮め側の作業は、エンジン回転数をあげても作業速度は変わりません。
エンジン回転数を上げないことが省燃費につながります。

## Slide 26
Notes: チャプター3：ここでは地球温暖化のメカニズムやその影響を説明します。
①地球温暖化のメカニズム
地球の温度は太陽から受ける光の熱と、地球の外側、大気圏外へ放出される熱のバランスが保たれることによって維持されています。
さきほど説明したCO2などの温室効果ガスが大気中に増えすぎてしまうと、熱が大気中にこもってしまい、気温が上昇してしまいます。
これが、地球温暖化のメカニズムです。

## Slide 27
Notes: ②地球温暖化の影響
気温の上昇によって異常気象が頻発し、大型台風の発生も増加しています。
また、氷河が解けることで起こる海面の上昇や、逆に干ばつによる被害も拡大しています。
このように、地球温暖化は単なる気温の上昇だけでなく、
わたしたちが生活する環境にも、大きな影響をもたらす可能性があるのです。

## Slide 28
Notes: チャプター4：日常点検チェックシート
省燃費運転に関する、日常点検チェックシートです。
定期的にチェックしてみてください。

## Slide 31
Notes: この動画の制作に当たり、ご覧の各メーカーから協力をいただきました。

## Slide 33
Notes: 日々の小さな意識、心がけで実施できる省燃費運転。
地球環境だけだなく、燃費向上によって私たち自身が享受できるメリットも多くあります。
ぜひとも、みなさん省燃費運転の実施にご協力をお願いいたします。